Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адамовский сельскохозяйственный техникум -

филиал  ФГБОУ  ВПО

«Оренбургский государственный аграрный университет»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учебно-методической

комиссии  филиала

_______________  Н.А.Чернова

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСВА

для промежуточной аттестации

/дифференцированный зачет/

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

программы подготовки специалистов среднего звена

по  специальности СПО

35 02 07 Механизация сельского хозяйства

Адамовка  20___г.

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации студентов  предназначены для  контроля и оценки результатов освоения дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества.

Материалы   разработаны в соответствии с Федеральным   государственным   образовательным стандартом среднего профессионального образования   по специальности 35 02 07 Механизация сельского хозяйства, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации  07.05.2014 г. № 456  и  зарегистрированным в Минюст  России  30.05.2014г. № 32506

# Рассмотрены  на заседании

# ПЦК технических и агрономических дисциплин

# Протокол № __ от « ____ » __________ 2015 г.

# Председатель _________  Б.С.Баймухамбетов

# Одобрены на заседании

# учебно-методической комиссии филиала

# Протокол № __ от « ____ » ___________ 2015 г.

Зав. методическим кабинетом

_____________ Л.В. Юрченкова

Автор: Кряжев Б.Е..- преподаватель технических дисциплин АСХТ - филиала ФГБОУ  ВПО  «Оренбургский  ГАУ»

- Паспорт материалов промежуточной аттестации

Назначение:

Материалы промежуточной аттестации  предназначены для контроля и оценки результатов освоения  дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества.   программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 35 02 07 Механизация сельского хозяйства.

Общие положения:

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация  сельского  хозяйства» и овладение профессиональными компетенциями (ПК):

ВПД  Подготовка сельхозмашин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц:

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования.

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.

ВПД  Эксплуатация сельскохозяйственной техники:

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.

ПК 2.2.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3.  Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

ВПД  Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин (СХМ) и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов:

ПК 3.1.  Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей  СХМ  и  механизмов.

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин  и механизмов.

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

ВПД Управление работами машинно-тракторного парка (МТП) сельскохозяйственной организации:

ПК 4.1. Участвовать .в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ  исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Дифференцированный зачет включает: выполнение тестовых заданий

Итогом дифференцированного зачета является оценка «5», «4», «3», «2»

Для получения  положительного результата об освоении дисциплины,  необходимо подтверждение положительных знаний и умений и сформированности всех общих компетенций (ОК), перечисленных в программе  дисциплины

У1. Применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и процессов;

У2. Оформлять техническую и технологическую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

У3. Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

У4. Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ

З1. Основные понятия метрологии;

32. Задачи стандартизации, её экономическая эффективность;

33. Формы подтверждения качества;

34. Терминологию и единицы измерений величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,   профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Промежуточная аттестация (форма, содержание, оценка)

Форма промежуточной аттестации, описание процедуры проведения.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме

тестирования (20 вариантов).    Каждому  обучающемуся  выдается вариант

(карточка)   с  четырьмя  заданиями   из  каждого   раздела  и  трафарет  для

фиксации  ответов.   Время  на  выполнение  варианта  заданий   до  90 минут

СОДЕРЖАНИЕ  ВАРИАНТОВ  ЗАДАНИЙ К  ЗАЧЕТУ

по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»

специальность  35 02 07 Механизация сельского хозяйства,

3 курс,  6 семестр

| Наименование (темы) раздела | Количество тестовых заданий по (теме)разделу для одного варианта |
| --- | --- |
| 1. раздел: Метрология | 4 тестовых задания |
| 2. раздел Стандартизация | 4 тестовых задания |
| 3. раздел Основы качества | 4 тестовых задания |
| 4. раздел Сертификация | 4 тестовых задания |
| ИТОГО | 16 тестовых заданий в варианте |

Э Т А Л О Н Ы  О Т В Е Т О В

| №№ вопросов по разделам ↓ | В А Р И А Н Т Ы З А Д А Н И Й |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Раздел Стандартиза ция | 1 | а | в | г | б | а | б | г | в | а | в | г | б | а | б | г | в | а | в | г | Б |
|  | 2 | в | г | б | а | б | г | в | а | в | а | б | г | в | а | в | г | б | а | б | Г |
|  | 3 | г | б | а | б | г | в | а | в | г | б | г | в | г | в | а | б | г | б | б | В |
|  | 4 | б | а | б | а | в | а | в | г | б | а | в | г | в | а | б | а | б | г | в | А |
| Раздел Метрология | 5 | г | б | а | в | а | в | г | б | а | в | г | в | а | б | а | б | г | в | а | В |
|  | 6 | б | а | в | г | в | г | б | а | б | г | в | а | б | г | б | а | в | г | в | Г |
|  | 7 | а | в | г | в | г | б | а | б | г | в | а | б | г | б | а | в | а | в | г | Б |
|  | 8 | в | г | в | а | б | а | б | г | в | а | б | г | б | а | в | а | в | а | б | А |
| Раздел Основы качества | 9 | г | в | г | б | а | б | г | в | а | б | а | б | г | в | а | в | г | б | а | Б |
|  | 10 | в | а | б | г | б | г | в | а | в | г | б | а | в | г | в | г | б | г | б | Г |
|  | 11 | а | б | г | б | г | в | а | в | г | б | а | г | г | в | г | б | а | б | г | В |
|  | 12 | б | г | б | г | в | а | в | г | б | г | в | а | в | г | б | г | б | а | в | А |
| Раздел Сертификация | 13 | а | б | а | в | а | в | г | б | г | в | а | в | а | б | а | б | г | в | а | В |
|  | 14 | б | г | в | а | в | г | б | а | в | а | в | г | б | а | б | а | в | а | в | Г |
|  | 15 | г | в | а | в | г | б | а | б | б | б | г | б | а | б | г | в | а | б | г | Б |
|  | 16 | в | а | в | г | б | а | б | г | а | г | б | а | б | г | в | а | в | г | б | А |

ШКАЛА  ОЦЕНКИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 88 - 100 | 5 | отлично. |
| 76 - 87 | 4 | Хорошо |
| 62 - 75 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 62 | 2 | неудовлетворительно |

Примечание:  Положительный ответ на два задания в одном  разделе (50%) считать раздел освоен. Для расчета процента результативности (соответственно и оценки уровня  подготовки)  проценты по разделам складываются и результат делится на четыре (раздела)

Форма карточки для фиксации ответов

| Вариант № ____ Студент _________________________ (ФИО) |
| --- |
| Разделы | Стандартизация | Метрология | Основы качества | Сертификация |
| №№ вопросов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ответы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Промежуточная аттестация по дисциплине    (ДИФ. ЗАЧЕТ)

ВАРИАНТ №1:                                                                                          ЗАДАНИЕ 1ст. Государственное управление деятельностью по стандартизации в России осуществляет…                              + а)Федеральное  агентство по техническому регулированию и метрологии,  б) Госстандарт,   в) центры по стандартизации,  г)Государственный комитет по стандартизации

ЗАДАНИЕ 2ст. Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области при участии всех заинтересованных сторон называется …                                                                                                                          а) контролем,     б) сертификацией,     + в) стандартизацией     г)симплификацией                                                                ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то…  чему равен  dmax  ?        а)60.90,         б)60.02,                            в) 60.07       + г) 60.00

ЗАДАНИЕ 4ст. Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения?                                                                     а) эталон,     +  б) размер,         в) величина,          г) мера

ЗАДАНИЕ 5м.  Наукой об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности является …  а) прикладная метрология,       б) теоретическая метрология,          в) фундаментальная метрология,                                       + г) метрология                                                                                                                                                                                      ЗАДАНИЕ 6м.  Проверки, проводимые в целях контроля  за выполнением предписаний органов Государственного надзора называются …                а) периодическими,                    + б) повторными,    а) периодическими,   в) обязательными,   г) контрольными.                                                                                                                                     ЗАДАНИЕ 7м. . Меры,  предназначенные для воспроизведения и хранения какой-либо величины                                                                                                                                        +а)эталоны,    б) калибры,   в) образцовые меры,    г) производственные меры                                                                     ЗАДАНИЕ 8м. Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает и закрепляет такое основное понятия, как …                                                                                                     а) погрешность инструмента,      б)качество измерений,  +в) точность измерений,     г)результаты измерения.                                                                                                       ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся …  а) теоретический,          б)испытательный,       в)аналитически,        + г) измерительный и регистрационный,                                                                                                                                                                     ЗАДАНИЕ 10к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее применения по назначению, называется _______________ продукции                                                                                                                        а) показателем,            б)свойством,    + в) качеством,        г)пригодностью                                                                                                            ЗАДАНИЕ 11к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и качественных характеристик материала называется …                                                       +а)испытанием,   б)измерением,  в)контролем,      г)диагностированием.                                                                                                                                                                ЗАДАНИЕ 12к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет _______________ деталей.                                                                                                а) симплификация,        + б) классификация,                            в) группирование,     г)упорядочение.                                                                                                                                                 ЗАДАНИЕ 13с. Процедурой официального признания возможностей третьей стороны (испытательной лаборатории) осуществлять соответствующий вид контроля является …                                                                                                         +а)аккредитация,    б)сертификация,   в)унификация,    г)типизация                                                                                 ЗАДАНИЕ 14с. Для определения и ограничения перечня объектов, подлежащих обязательной сертификации, существуют ___________________ Правительства Российской Федерации.                                                                                                        а) указания,           + б) подзаконные акты,        в) протоколы,             г) предписания

ЗАДАНИЕ 15с. Обязательная сертификация в Российской Федерации подтверждается законом …                                                а) »О стандартизации»,    б)»О техническом регулировании»,                             в)»О сертификации продукции и услуг»,                 + г) «О защите прав потребителей»,                                                                                                                                                ЗАДАНИЕ 16с.  Этап сертификации, включающий отбор и идентификацию  образцов товаров (продукции) и их испытание,  является _______________ этап.                   а) оценочный,          б)основной,        +в) второй,          г)третий.                                                                           ВАРИАНТ №2:                                                           ЗАДАНИЕ 1ст. Обосновывают необходимость в управлении бизнесом, отражают основные закономерности процесса разработки стандартов принципы …                                                       а) метрологии, б)сертификации.  +в) стандартизации,     г)технической необходимости                           ЗАДАНИЕ 2ст. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года преемником ______________ является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.                  а) НИИ метрологии и стандартизации б)Центра стандартизации.  в)Центра метрологии.  +г) Госстандарта,                                                                                                                                                      ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то…  чему равен  dmin  ?                         +а) 69,95 мкм,          +б) 70мкм,           в)70.05мкм,             г)70.07мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.   Степень точности размера?                    +а) квалитет,         б) количество единиц допуска,             в) единица допуска,           г) допуск на размер                                                                                                         ЗАДАНИЕ 5м. Степень приближения результатов измерения к некоторому действительному значению физической величины  называется _____________ измерений                                 а) качеством,     +б) точностью,     в)системой,      г)упорядочиванием                                                                                                            ЗАДАНИЕ 6м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям, называется …                                    +а) поверкой,      б)контролем,     в) испытанием ,       г)подтверждением                                                                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 7м. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой  величины              а)чувствительность инструмента,        б) точность измерений,                                      +в) погрешность измерений.                 г) ошибка   вычисления                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 8м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                     а) линейным,        б)косвенным,       в) точным,   +г) прямым,                                                                                                                                               ЗАДАНИЕ 9к.  Директивным документом для создания системы технологической подготовки производства на предприятии является …                                                                                        а) техническая экспертиза,    б)технологический протокол,        +в) техническое задание,     г)подзаконный акт правительства                                                                                                ЗАДАНИЕ 10к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               +а) 19,                  б)20,                     в)18,                  г)17                                                                                                                           ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                                                                                                а) технической,        +б) технологической,       в)производственной,         г)качественной                                                         ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                  а) технологичности,        б)сертификации,       в)менеджмента,      +г) качества,

ЗАДАНИЕ 13с. Добровольная сертификация проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «О техническом регулировании» по инициативе …                                     а) продавца,       +б) изготовителя,       в)заказчика,      г)покупателя

ЗАДАНИЕ 14с. Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ, определяет …               а) постановление правительства,    б)Центр сертификации,  в)испытательная лаборатория,   +г) национальный орган по сертификации,                    ЗАДАНИЕ 15с. Степень соответствия товаров _________________ требованиям устанавливает обязательная сертификация.                                                                                                                 +а) технологическим,      б)обязательным.  +в)законным,    г)потребительским.                                                     ЗАДАНИЕ 16с. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия устанавливаются   ….  +а)техническим регламентом,   б)стандартом,   в)техническими условиями,  г)техническими требованиями.

ВАРИАНТ №3:

ЗАДАНИЕ 1ст. Международная организация по стандартизации ИСО признала МГС (Межгосударственную систему стандартизации) в качестве ___________  организации по стандартизации   а) государственной,     б)международной,   в)зональной,                               +г) региональной,

ЗАДАНИЕ 2ст. Международная организация по стандартизации,  представляющая основные 25 индустриально развитых стран, основной целью которой является содействие международному обмену товарами и услугами, имеет аббревиатуру …                                       а) МАГАТЭ,        +б) ИСО,           в)ООН,             г)ЮНЕСКО                                                                                                                                                                ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… чему равен  Dmin ?  +а)40.00,            б)39.94,             в)39.97,          г)40.08 мм

ЗАДАНИЕ 4ст. Алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размером?

а) расчетное отклонение,          +б) предельное отклонение

в) номинальное отклонение           г) действительное отклонение

ЗАДАНИЕ 5м. Экспериментальное определение количественных и качественных свойств объекта при его функционировании,  моделировании  называется …                                                      +а) испытанием,       б)измерением,          в) проверкой.           г)контролем                                                                                               ЗАДАНИЕ 6м. Отклонение истинного значения измеряемой величины от значения, найденного при измерении, называется …                                                                                 а) неточностью,    б)отклонением,   +в) погрешностью,     г)погрешностью инструмента                                                                                                       ЗАДАНИЕ 7м.  Поверка утвержденных типов мерительных средств при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту,  называется …                                                  а) законной,     б)вторичной,        в)обязательной,        +г) первичной,                                                                                                                         ЗАДАНИЕ 8м. Организация, отдельное предприятие или отдельное структурное подразделение, на которое возложена ответственность за обеспечение единства измерений, называется …                                                                                                             а) службой сертификации,                  б)службой обеспечения качества,                                    +в) метрологической службой,          г)службой стандартизации.                                                                                ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               а) 17,                  б)20,                     в)18,                  +г)19                                                                                                                        ЗАДАНИЕ 10к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                 а) критериями,      +б) нормами,        в)основаниями,          г)законами.

ЗАДАНИЕ 11к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                   а) единоначалия,        б)менеджмента,       в)подчинения,        +г) качества,                                                                                                 ЗАДАНИЕ 12к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и общности технологии их изготовления, называется …                                                         а) унификацией,    +б) классификацией,      в)агрегатированием,    г)симплификацией.                                                                         ЗАДАНИЕ 13с. Определенной совокупностью действий, применяемых в качестве доказательств соответствия продукции заданным требованиям, являются …                    +а)схемы сертификации,  б)системы сертификации,   в)положения,  г)законы                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 14с. Объектом добровольной сертификации являются услуги …                               а) подключения к электрической сети,         б)пассажирские перевозки,       +в) оценка  недвижимости,       г)выполнение заземления производственного оборудования.                                                                                                           ЗАДАНИЕ 15с. Процедурой официального признания возможностей третьей стороны (испытательной лаборатории) осуществлять соответствующий вид контроля является …                                                                             +а)аккредитация,   б)сертификация,    в)испытание,    г)лицензирование.                                                                       ЗАДАНИЕ 16с.  Документ, посредством которого орган по сертификации наделяет лицо или организацию правом использования сертификатов или знаков соответствия называется  …     а) аттестат,        б)сертификат.     +в) лицензия в области сертификации.    г)паспорт.

ВАРИАНТ №4:

ЗАДАНИЕ 1ст. Нормативным способом управления является …                                                  а) сертификация,        +б) стандартизация,          в)типизация,            г)унификация.                                                    ЗАДАНИЕ 2ст. .Подвижный и неподвижный характер соединения поверхностей называется               +а) посадкой,     б)  допуском,        в) зазором,      г) натягом.                                                                               ЗАДАНИЕ  3ст.  Чему равен  dmin  вала   ?    а) 54,97 мм        +б) 54,94 мм        в) 55,0 мм       г).54,4 мм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Что определяют в размерных цепях при решении прямой задачи?

+а) отклонения составляющих звеньев,   б) размер и отклонения замыкающего звена                                                                                                                        в) допуск замыкающего звена,    г) размеры и допуски составляющих звеньев

ЗАДАНИЕ 5м. Проверка соответствия объекта установленному техническому условию называется техническим …                                                                                                                     а) протоколом,           б)измерением,         +в) контролем,        г)диагностированием                                                                                        ЗАДАНИЕ 6м. Государственные  научно- метрологические центры представлены …                   а) центрами метрологии,       б)сертификационными центрами,      в)проблемно-метрологическими центрами,   +г) научно-исследовательскими институтами,

ЗАДАНИЕ 7м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                      а) совокупным,         б)косвенным,         +в) прямым.         г)точным.

ЗАДАНИЕ 8м. Качественной характеристикой измерений, отражающей близость результатов к истинному значению измеряемой величины, является ___________________ измерений.  +а) точностью,   б)сходимостью.   в) приближением к точности,  г) стандартностью                                                                   ЗАДАНИЕ 9к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) _________________  в 70-х годах XX века.                                                                                а) Франции,       +б) Великобритании,           в)США,            г)России                                                                                                            ЗАДАНИЕ 10к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет ______________ деталей.                                                                                                   а) агрегатирование,       б)стандартизация,    в)симплификация.   +г) классификация,

ЗАДАНИЕ 11к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               а) 20,                  +б)19,                     в)18,                  г)17                                                                                                                            ЗАДАНИЕ 12к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            а) системы качества.    б)нормы премирования,  в)»Правила по сертификации».           +г) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,                                                                                                                                                                 ЗАДАНИЕ 13с. Перечни объектов, подлежащих обязательной сертификации, утверждаются Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации …      а)»О стандартизации»,    б)»О техническом регулировании»,  +в)» О защите прав потребителей»,       г)»О сертификации продукции и услуг»                                                                  
ЗАДАНИЕ 14с. Инспекционный контроль над сертификационной продукцией осуществляется в соответствии со схемой сертификации после …                                    +а)выдачи сертификат. соответствия,      б) контрольной сертификации,     в) устранения замечаний,   г) истечения срока гарантии.                                                             ЗАДАНИЕ 15с. Система сертификации,  созданная на уровне ряда стран из любых регионов мира, называется…                                                                                                                            а) государственной,        б)региональной,     +в) региональной,      г)правительственной.                                                ЗАДАНИЕ 16с. Основные направления деятельности добровольной сертификации – борьба за а) принципы,       б) качество продукции,      в) соответствие стандарту,     +г) клиента,

ВАРИАНТ №5:                                                                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 1ст. В исключительных случаях издать технический регламент без его публичного обсуждения вправе ______________  Российской Федерации.                                                        +а) Президент,  б)правительство,    в)Государственный метрологич. Центр,   г)Премьер                                                                ЗАДАНИЕ 2ст. . Организации, представляющие интересы крупных регионов и континентов в глобальном процессе стандартизации, сертификации и метрологии, называются …                                                                                а) межгосударственными,       +б) региональными,        в)международными, г)объединенными                                  ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то… чему равен  Smax?    а) 90 мкм     б) 40 мкм      в) 70 мкм     +г)120 мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Что определяют в размерных цепях при решении обратной задачи?

а) допуск замыкающего звена,      б) отклонения составляющих звеньев

+в) размер и отклонения замыкающего звена        г) размеры и допуски составляющих звеньев

ЗАДАНИЕ 5м.  Одной из задач метрологии является обеспечение ____________   измерений  +а)единства,   б)точности,  в)качества,  г)безошибочности                                                                                                          ЗАДАНИЕ 6м. Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой, называется …                                                                                                                                    а) диагностированием.        б)эталонированием,      +в) испытанием,      г)измерением                                          ЗАДАНИЕ 7м. Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений является главной задачей …                                                                                                            а) взаимозаменяемости.   б)стандартизации,   в)сертификации, +г) метрологии.                                                                                                    ЗАДАНИЕ 8м. В целях обеспечения единства измерений первой составляющей государственного метрологического контроля является утверждение  ___________средств измерений.                а) совокупности,    +б) типа,       в)системы,   г)нормы                                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 9к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и качественных характеристик материала называется …                                                          +а)испытанием,   б)контролем,   в)измерением,    г)поверкой.

ЗАДАНИЕ 10к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                                                                                                  а) технической,       +б) технологической,       в)производственной,       г)качественной                                             ЗАДАНИЕ 11к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее применения по назначению, называется _____________  продукции.                                    а) показателем,       б)свойством,       в)пригодностью,     +г) качеством,                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 12к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.    а) эстетичности,      б)годности.    +в) качества,   г)ремонтопригодности                                                                                                    ЗАДАНИЕ 13с. Сертификация как деятельность по официальной поверке и клеймению весов известна давно, а сам термин «сертификат» появился в ______ веке.                                +а)19,                 б)20,                  в)21.                   г)18                                                                                                                                                                                           ЗАДАНИЕ 14с. Добровольная сертификация проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «О техническом регулировании» по инициативе                                                           а) продавца,      б)потребителя,        +в)изготовителя          г)покупателя                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 15с.  Укажите цель сертификации?                                                                                      а) выдать документ на право продажи товара                                                                             б) определить степень соответствия продукции закону  в) выявить некачественную продукцию   +г) защита потребителя от некачественной продукции                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 16с. Определенная совокупность действий, принципиально принимаемой в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям, называется …      а) системой сертификации.    +б) способом сертификации,     в)правилами стандартизации.   г)тестированием.

ВАРИАНТ №6:

ЗАДАНИЕ 1ст. Совет стран-участниц Содружества Независимых государств является …        а) региональным,       +б) межгосударственным,         в)государственным,      г)мировым                                                                          ЗАДАНИЕ 2ст. .При образовании посадок в системе «вала» измеряются  а) величина зазора      б) отклонения размера вала,   в) размер вала,  +г) отклонения размера отверстия,                                                                          ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала, то каков характер соединения ?      а) переходный,          б)неподвижный,          +в) подвижный,        г)смешанный

ЗАДАНИЕ 4ст.  Алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размером

+а) действительное отклонение,     б) предельное отклонение,     в) номинальное отклонение.   г) расчетное отклонение

ЗАДАНИЕ 5м. Микрометрические инструменты перед измерением настраиваются  на размер

а) максимальный,          б) действительный,      +в) номинальный,   г) средний

ЗАДАНИЕ 6м. Общее руководство Государственной метрологической службой России осуществляет непосредственно …а) НИИ стандартизации, метрологии и сертификации;  б)Госстандарт РФ,   в)территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  +г) Федеральное .агентство. по техническому регулированию и метрологии РФ.                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 7м.  Наукой об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности является …  а) теоретическая метрология,      +б) метрология,         в) фундаментальная метрология,       г) прикладная метрология

ЗАДАНИЕ 8м.  Проверки, проводимые в целях контроля  за выполнением предписаний органов Государственного надзора называются …                            + а) повторными,    б) периодическими,   в) обязательными,   г) контрольными.                                                                                                                                  ЗАДАНИЕ 9к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                                                                                                 а) технической,     +б) технологической,     в)производственной,         г)качественной                                               ЗАДАНИЕ 10к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                   а) технологичности,        б)сертификации,       в)менеджмента,      +г) качества,                                                                                                ЗАДАНИЕ 11к.  Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как ______________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными факторами действия.       а) качественные         б) замеренные,    +в) базовые          г) сертифицированные                                                                                                                ЗАДАНИЕ 12к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее применения по назначению, называется _______________ продукции                                      + а)качеством,  б)свойством,     в)показателем   г)пригодностью                                                                                                                               ЗАДАНИЕ 13с. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия устанавливаются  ….              а) системой сертификации,       б)схемой сертификации.    +в) техническим регламентом,      г)системой стандартизации                                                                                                                                                                ЗАДАНИЕ 14с. Обязательная сертификация применяется в качестве инструмента для защиты общества от товаров и услуг, способных нанести вред здоровью, имуществу и …                                                                                    а) производству,    б)экономике,   в)благосостоянию человека,  +г) окружающей среде.                                       ЗАДАНИЕ 15с. Процедурой официального признания возможностей третьей стороны (испытательной лаборатории) осуществлять соответствующий вид контроля является …                                                                                                         а) сертификация,       +б) аккредитация,       в)унификация,          г)типизация                                                            ЗАДАНИЕ 16с. Для определения и ограничения перечня объектов, подлежащих обязательной сертификации, существуют ___________________ Правительства Российской Федерации.                                                            +а)подзаконные акты,  б) указания,  в) протоколы,   г) предписания

ВАРИАНТ №7:

ЗАДАНИЕ 1ст. Генеральная ассамблея является верховным органом Международной организации …                        а) по разработке правил и норм метрологии.         б)по аккредитации,  в)по сертификации,          +г) по стандартизации.                                                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 2ст. .Методической основой стандартизации является…  а) система физических величин,     б) оптимальность требований.   +в) система предпочтительных чисел                    г) выполнение   технических требований                                                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен  Smax  ( илиNmax ) ? +а)натяг 120мкм,      б)зазор 20мкм,     в)натяг 70мкм,   г)зазор 50мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размером ?                                                                                                                                      а) предельное отклонение,         б) номинальное отклонение,     +в) действительное отклонение,               г) расчетное отклонение

ЗАДАНИЕ 5м. Для измерения отверстия Ø 80мм индикаторный нутромер настраивается на размер

а)80,5 мм,     б) 80 ÷ 85 мм       в) 80мм       +г) 81-82 мм

ЗАДАНИЕ 6м. К государственному метрологическому надзору (ГМИ) относятся процедуры … а) контроля производства,    +б) проверок метрологических правил и норм,        в)контроля за использованием  мерительных инструментов,  г)надзора за калибровкой инструмента                                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 7м. Степень приближения результатов измерения к некоторому действительному значению физической величины  называется _____________ измерений                                + а)точностью,   б)качеством,    в)системой,   г)упорядочиванием                                                                                                     ЗАДАНИЕ 8м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям, называется …                                      а) контролем,         +б) поверкой,           в)испытанием,          г)подтверждением                                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 9к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.   а) надежности,      б)технологичности,   в)долговечности. +г) качества,                                                                                               ЗАДАНИЕ 10к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и общности технологии их изготовления, называется …                                                           а) систематизацией,       б)агрегатированием,   +в) классификацией,     г)группированием                                                                             ЗАДАНИЕ 11к.  Директивным документом для создания системы технологической подготовки производства на предприятии является … +а) техническое задание,   б)технологический протокол,   в)техническая экспертиза,   г)подзаконный акт правительства                                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 12к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет ______________ деталей.                                                                                            а) симплификация.      б)стандартизация,       +в) классификация,       г)агрегатирование                                                                           ЗАДАНИЕ 13с. Термин «сертификация» в переводе с латинского языка означает …                        а) изготовлено качественно,    б)выполнено точно,   в)изготовлено в соответствии,       +г) сделано  верно.                                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 14с. Обязательная сертификация в Российской Федерации подтверждается законом … а) »О техническом регулировании»,        +б)«О защите прав потребителей»,        в)»О сертификации  продукции и услуг»,         г)»О стандартизации»                                                                                                                     ЗАДАНИЕ 15с. Добровольная сертификация проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «О техническом регулировании» по инициативе …                                     +а)изготовителя,     б)продавца,         в)заказчика,      г)покупателя                                                                                                                                            ЗАДАНИЕ 16с. Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ, определяет …               а) Центр сертификации,          +б) национальный орган по сертификации,     в)испытательная лаборатория,   г)постановление правительства

ВАРИАНТ №8:

ЗАДАНИЕ 1ст. Межгосударственные стандарты и изменения к ним принимаются по решению …            а) Президента,        б)Госстандарта,   +в) МГС (Межгос. совет по стандартизации).        г)Постановления правительства                                                                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 2ст. Уменьшить число разновидностей конструкций, типоразмеров изделий  призваны                                                                                                                                              +а) унификация,         б) классификация,      в) агрегатирование,       г) идентификация                                       ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… какой  вид посадки изображен на схеме ?  а) с натягом.     б)с зазором.    +в) переходная.     г)смешанная

ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие звенья размерной цепи называются увеличивающими?

а) с увеличением которых замыкающее звено уменьшается

б) с увеличением которых остальные звенья увеличиваются

в) с увеличением которых остальные звенья уменьшаются

+г) с увеличением которых замыкающее звено увеличивается

ЗАДАНИЕ 5м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям, называется …                                      а) контролем,     +б) поверкой,      в)испытанием,        г)сертификацией.                                                                                                                                                      ЗАДАНИЕ 6м. Инструмент для контроля годности детали типа «вал»                                        +а) калибр – скобы,  б) штангенциркуль,   в) микрометр,  г) индикаторная скоба

ЗАДАНИЕ 7м. Экспериментальное определение количественных и качественных свойств объекта при его функционировании,  моделировании  называется …                                                      а) измерением,      +б) испытанием,         в)проверкой.        г)контролем

ЗАДАНИЕ 8м. Отклонение истинного значения измеряемой величины от значения, найденного при измерении, называется …                                                                                  а) погрешностью инструмента    б)отклонением,   в)неточностью,    +г) погрешностью,                                                                                              ЗАДАНИЕ 9к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения физической величины, называется …                                                                             а) испытанием,       б)решением,       +в) измерением,       г)определением.                                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 10к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как ______________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными факторами действия.                                                                                        +а)базовые,          б)суммарные,          в)единичные,         г)устойчивые.                                                                                                                                  ЗАДАНИЕ 11к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее применения по назначению, называется _____________  продукции.                                    а) пригодностью,      б)свойством,   +в) качеством,      г)показателем                                                                                                       ЗАДАНИЕ 12к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                  а) законами.        б) критериями,       в)основаниями,   +г) нормами,                                                                                                                                         ЗАДАНИЕ 13с. Систематическую проверку степени соответствия продукции, товаров и услуг заданным требованиям принято называть оценкой …                                                                а) пригодности.        +б) соответствия.           в)одинаковости,         г)надежности.                                                                                   ЗАДАНИЕ 14с. Процедурой, подтверждающей соответствие результата производственной деятельности, услуги, товара требованиям определенного нормативного документа, является …                 +а) сертификация,    б)испытание,    в)контроль,    г)протокол.                                                                                       ЗАДАНИЕ 15с. Определенной совокупностью действий, применяемых в качестве доказательств соответствия продукции заданным требованиям, являются …                        а) системы сертификации,    +б) схемы сертификации,      в)положения,  г)законы                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 16с. Объектом добровольной сертификации являются услуги …                               а) выполнение заземления производственного оборудования.   б)пассажирские перевозки,       в)подключения к электрической сети,   +г) оценка  недвижимости,

ВАРИАНТ №9:

ЗАДАНИЕ 1ст. Федеральный закон Р Ф «О техническом регулировании» пришел на смену Федеральному закону Российской Федерации …                                                               +а)»О стандартизации»,   б)»О сертификации продукции и услуг»,   в)»О об обеспечении единства измерений».            г)»О  защите прав потребителей».                                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 2ст. . Укажите неверный ответ для записи Ø 22 Н7                                 а) Квалитет-7,                             б) выполнено в системе «отверстия»,   +в) деталь-вал,    г) номинальный размер-22мм,

ЗАДАНИЕ  3ст.  Какая посадка изображена на этой схеме ?

а) с натягом,         б)переходная,           в)с зазором,         +г) смешанная

ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие звенья размерной цепи называются уменьшающими?

а)   с увеличением которых остальные звенья увеличиваются

+б) с увеличением которых замыкающее звено уменьшается

в) с увеличением которых остальные звенья уменьшаются

г) с увеличением которых замыкающее звено увеличивается

ЗАДАНИЕ 5м. Организационная основа обеспечения единства измерений                                     +а) Метрологическая служба,      б) Министерство и ведомства,      в) Служба стандартизации,     г) Метрологическая наука.

ЗАДАНИЕ 6м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в систему федеральных органов __________ власти Р Ф.                                                           а) законодательной,       +б) исполнительной,        в)судебной,   г)верховной.                                                                                                           ЗАДАНИЕ 7м. Проверка соответствия объекта установленному техническому условию называется техническим …                                                                                                                     а) диагностированием,    б)измерением,    в)протоколом, +г) контролем,                                                                                                              ЗАДАНИЕ 8м. Государственные  научно- метрологические центры представлены …                    а) проблемно-метрологическими центрами,        б)сертификационными центрами,               +в) научно-исследовательскими институтами,      г)центрами метрологии.                                                                            ЗАДАНИЕ 9к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и общности технологии их изготовления, называется …                                               +а)классификацией,   б)симплификацией,   в)типизацией,   г)унификацией.                                                                                             ЗАДАНИЕ 10к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            а) »Правила по сертификации».    б)нормы премирования,  +в) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,   г)системы качества                                                                                                                                           ЗАДАНИЕ 11к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) _________________  в 70-х годах XX века.                                                          а)России,        б)Франции,       в)США,         +г) Великобритании                                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 12к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                                а)18,                        + б)19,                          в)17,                              г)20                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 13с. Обязательная сертификация применяется в качестве инструмента для защиты общества от товаров и услуг, способных нанести вред здоровью, имуществу и …                     а) производству,     б)экономике,    в)благосостоянию человека,   +г) окружающей среде,

ЗАДАНИЕ 14с. Объектом добровольной сертификации являются услуги …                                а) подключения к электрической сети,    б)пассажирские перевозки,       +в) оценка недвижимости.       г)выполнение заземления производственного оборудования.                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 15с. Перечни объектов, подлежащих обязательной сертификации, утверждаются Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации …      а)»О техническом регулировании»,+б) «О защите прав потребителей»,        в)»О стандартизации»,   г)»О сертификации продукции и услуг»                                                                  
ЗАДАНИЕ 16с. Инспекционный контроль над сертификационной продукцией осуществляется в соответствии со схемой сертификации после …                                    +а)выдачи сертификат. соответствия,      б) контрольной сертификации,                                   в) устранения замечаний,   г) истечения срока гарантии.

ВАРИАНТ №10:

ЗАДАНИЕ 1ст. В результате деятельности ___________ сохранены существовавшие в СССР  фонды нормативной документации.   а) Межгосударственного договора,    б)ГОСТ Р,    +в) МГС (Межгос. система стандартизации,      г)стандартов ИСО.                                                                                                 ЗАДАНИЕ 2ст. .Термины, определяющие охватываемые и охватывающие поверхности                                                  + а) вал,          б) соединение,       в) посадка,        +г) отверстие                                                                                      ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то…  чему равен ТD ?                     а)30 мкм      +б)50 мкм       в) 40 мкм       г) 90 мкм                                                                                ЗАДАНИЕ 4ст.  Чем определяется выбор наибольшего и наименьшего зазоров в таблицах допусков и посадок?                                                                         +а) наивыгоднейшим зазором и толщиной слоя смазки                                                          б) наименьшим и расчетным зазором                                                                                      в) толщиной слоя смазки   или    наивыгоднейшим зазором                                                          г) толщиной слоя смазки и расчетным зазором                                                                                                            ЗАДАНИЕ 5м. .Количество делений шкалы «нониус» с точностью отсчета 0,1мм                                      а) 20              б) 15                 +в)10                   г) 30                                                                                                                               ЗАДАНИЕ 6м. Определение технического состояния объекта с определенной точностью называется … а) контролем,    б)испытанием,   в)измерением,    +г) диагностированием                                                                   ЗАДАНИЕ 7м.  Одной из задач метрологии является обеспечение ____________   измерений  а) качества,     б)точности,  +в) единства,   г)безошибочности                                                                                                          ЗАДАНИЕ 8м. Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой, называется …                                                                                                                  +а)испытанием,      б)эталонированием,      в)диагностированием.       г)измерением                                                  ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся …  а) испытательный,         +б) измерительный и регистрационный,             в)аналитический.             г)теоретический                                                                                                                                                               ЗАДАНИЕ 10к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и качественных характеристик материала называется …                                                               а) поверкой.             б)контролем,              в)измерением,         +г) испытанием,                                                                               ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения физической величины, называется …                                                                          а) решением,   +б) измерением,     в)испытанием,   г)определением.                                                                                                                         ЗАДАНИЕ 12к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки производства на предприятии является …                                                                                       а) подзаконный акт правительства,     б)технологический протокол,       в)техническая экспертиза,      +г) техническое задание,                                                                                           ЗАДАНИЕ 13с. Процедура, посредством которой авторитетный орган официально признает правомочность лица  или органа выполнять конкретные работы, называется …                  а) системой сертификации,                    б)сертификацией,                 +в) аккредитацией,    г)лицензированием                                                                                                                                ЗАДАНИЕ 14с. Определенной совокупностью действий, применяемых в качестве доказательств соответствия продукции заданным требованиям, являются ______________ сертификации.    +а) схемы,   б)действия,  в)принципы,   г)протоколы                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 15с. Сертификация как деятельность по официальной поверке и клеймению весов известна давно, а сам термин «сертификат» появился в ______ веке.                                       а)20,                 +б)19,                  в)21.                   г)18                                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 16с. Добровольная сертификация проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «О техническом регулировании» по инициативе   а) потребителя, б) покупателя,        в)продавца,        +г) изготовителя.             ,

ВАРИАНТ №11:                                                                                                                                                           ЗАДАНИЕ 1ст. Успешное развитие торгового экономического и научно-технического сотрудничества различных стран становится невозможным без …                                             а) договоров о сотрудничестве,      б)деятельности межгосударственных организаций,   в)использования систем сертификации,   +г) международной стандартизации,                      ЗАДАНИЕ 2ст. .Запись Ø 60 h8  мм на чертеже подходит для производства                                   а) индивидуального,       +б) крупносерийного,         в) частного,      г) единичного                   ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен зазор Smin (или натяг Nmin )?    а)зазор 40мкм,    б)натяг 20мкм,    в)зазор 50мкм,    +г)зазор 20 мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Размер элемента,  установленный измерением?

а) расчетный размер              б) номинальный размер,

+в) действительный размер,        г) предельный размер

ЗАДАНИЕ 5м. . Меры,  предназначенные для воспроизведения и хранения какой-либо величины

а) производственные меры     б) калибры,    в) образцовые меры,    +г) эталоны,

ЗАДАНИЕ 6. Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает и закрепляет такое основное понятия, как …           а) погрешность инструмента.     б)качество измерений,  +в) точность измерений,        г)результаты измерения.                                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 7м. Правительство Российской  Федерации утвердило в 1994 году «Положение о государственных научно-метрологических центрах» во исполнение принятого Закона …                                                     +а)«Об обеспечении  единства измерений».  б)»О техническом регулировании»,  в)»О сертификации продукции и услуг»,   г)»О защите прав потребителей»                                                                                    ЗАДАНИЕ 8м. Основными объектами измерения в метрологии являются ________ величины. а) универсальные,         +б) физические.         в)единичные,          г)суммарные.                                                                                                                               ЗАДАНИЕ 9к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и качественных характеристик материала называется …                                                       +а)испытанием,   б)измерением,  в)контролем,      г)диагностированием.                                                                                                                            ЗАДАНИЕ 10к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет _______________ деталей.                                                                                              а) симплификация,      +б) классификация,        в) группирование,         г)упорядочение.                                                                                       ЗАДАНИЕ 11к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                         +а)нормами,         б)правилами,          в)схемами,        г)требованиями.                                                                                                           
ЗАДАНИЕ 12к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является ___________________ подготовкой производства.    а) периодической,       б)плановой,        +в) технологической,         в)организационной.                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 13с. Обязательная сертификация в Российской Федерации подтверждается законом …+а) «О защите прав потребителей»,  б)»О техническом регулировании»,   в)»О сертификации продукции и услуг»,    г)»О стандартизации»                                                                                                                                                     ЗАДАНИЕ 14с.  Этап сертификации, включающий отбор и идентификацию  образцов товаров (продукции) и их испытание,  является _______________ этап.                                              а) оценочный,                   б)основной,                  +в) второй,                         г)третий.                                                                                          ЗАДАНИЕ 15с. Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию качества продукции,  называется ….                                                                                                 а) стандартизация,         б)аккредитация,          в)типизация,        +г) сертификация,                                                                                             ЗАДАНИЕ 16с. Подтверждение уполномоченным на то органом соответствия продукции обязательным требованиям,  установленным законодательством,  называется ___________      сертификацией.    а) добровольной, +б) обязательной,   в)полной.   г)систематической.

ВАРИАНТ №12:                                                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 1ст. Генеральная ассамблея является ________________ органом Международной организации стандартизации.                                                                                                        а) Международным,     +б) верховным.     в)основным,       г)важным                                                                                                                        ЗАДАНИЕ 2ст. .Наиболее распространенный вид сопрягаемых поверхностей:                                                               а) шлицевых,       б) плоских,        в) конических,      +г) цилиндрических,                                                                               ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равно верхнее отклонение отверстия?  а)0мкм,    б)-50мкм,      +в)-70мкм,      г)-120мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие посадки применяются в неподвижных сопряжениях?

а)    посадки с зазором, с натягом и переходные

б) посадки с зазором и переходные,                                                                             в) посадки с натягом,

+г) посадки с натягом и переходные,

ЗАДАНИЕ 5м. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой

величины

а) чувствительность инструмента,      б) точность измерений,   +в) погрешность измерений.      г) ошибка   вычисления

ЗАДАНИЕ 6м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                   +а) прямым,        б)косвенным,     в) точным,   г)линейным                                                                                                                                                  ЗАДАНИЕ 7м. Метрология как наука подразделяется на …          а) фундаментальную и теоретическую,     +б) законодательную и фундаментальную,   в)теоретическую и практическую,  г)фундаментальную и прикладную                                                                                                                                                                           ЗАДАНИЕ 8м. Во исполнение закона «Об обеспечении единства измерений» Правительство РФ утвердило в 1994 году       а) системы качества.      б)«Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,    в)»Правила по сертификации   продукции»,    +г) Положение о государственных научно-метрологических центрах».                                                                                                                                                                             ЗАДАНИЕ 9к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как __________________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными  промежутками     а) нормальные,   +б) базовые,      в)системные,  г)условные.                                            ЗАДАНИЕ 10к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся …+а)измерительный и регистрационный.  б)опытно-расчетный,   в)инспекторские проверки,  г)сертификация услуг.                                                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является ____________________ подготовкой производства.                                                                                                                а) качественной,      б)технической,        в)производственной,      +г) технологической,                                            ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                +а)качества,    б)сертификации,       в)менеджмента,      г)технологичности                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 13с. Степень соответствия товаров _________________ требованиям устанавливает обязательная сертификация.                                                                                                                 а) технологическим.       б)обязательным.  +в) законным,     г)потребительским.                                                                                            ЗАДАНИЕ 14с. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия устанавливаются   ….  а) техническими требованиями.    б)стандартом,   в)техническими условиями,            +г) техническим регламентом,                                                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 15с. Систематическую проверку степени соответствия продукции, товаров и услуг заданным требованиям принято называть оценкой …                                                                     а) качества.       +б) соответствия,           в)вариативности,           г)надежности.                                                                               ЗАДАНИЕ 16с.  Система сертификации,  создаваемая на уровне ряда стран из любого региона мира правительств международных организаций,  называется….                                        +а) международной.  б)региональной,  в)государственной,  г)правительственной.

ВАРИАНТ №13:                                                                                                                                                                        ЗАДАНИЕ 1ст. Совет стран-участниц Содружества Независимых государств является …  +а)межгосударственным,   б)международным,    в)государственным,    г)региональным

ЗАДАНИЕ 2ст. .Термин, указывающий на свободное относительное перемещение соединяемых  поверхностей    а) колебание,    б) скольжение,    +в) зазор,   г) зацепление

ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… чему равно  Тd ?

а)30мкм,     б)80мкм,      в)60мкм,    +г)50мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Какие посадки применяются в подвижных сопряжениях?

а) посадки с зазором, с натягом и переходные

б) посадки с натягом,   +в) посадки с зазором и переходные

г) посадки с натягом и переходные

ЗАДАНИЕ 5м.  Поверка утвержденных типов мерительных средств при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту,  называется …                                                  +а) первичной,  б)вторичной,   в)обязательной,    г)законной.                                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 6м. Организация, отдельное предприятие или отдельное структурное подразделение, на которое возложена ответственность за обеспечение единства измерений, называется …                                                                                                             а) службой обеспечения качества,     +б) метрологической службой.         в)службой сертификации,         г)службой стандартизации.                                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 7м. Общее руководство Государственной метрологической службой России осуществляет непосредственно_______________ Р Ф.     а) НИИ стандартизации, метрологии и сертификации;    б)Госстандарт РФ;  в)территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  +г) Федеральное. агентство по техническому регулированию и метрологии,                                                                            ЗАДАНИЕ 8м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в систему федеральных органов ________ власти Российской Федерации.                           а) законодательной,      +б) исполнительной,      в)судебной,         г)верховной.                                                                                                        ЗАДАНИЕ 9к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся …  а) теоретический,          б)испытательный,       в)аналитический.        +г) измерительный и регистрационный,

ЗАДАНИЕ 10к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и общности технологии их изготовления, называется …                                                          а) агрегатированием,      б)унификацией,   +в) классификацией,        г)симплификацией.                                                                                 ЗАДАНИЕ 11к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            а) системы качества,            б)нормы премирования,     в)»Правила по сертификации».   +г) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,                                                                                                                                         ЗАДАНИЕ 12к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) ______ в 70-х годах XX века.                                                                                              а) Франции,        б)США,    +в) Великобритании,        г)России.                                                                                                                                         ЗАДАНИЕ 13с. Процедурой официального признания возможностей третьей стороны (испытательной лаборатории) осуществлять соответствующий вид контроля является …                                                                             +а)аккредитация,   б)сертификация,    в)испытание,    г)лицензирование.                                                                          ЗАДАНИЕ 14с.  Документ, посредством которого орган по сертификации наделяет лицо или организацию правом использования сертификатов или знаков соответствия называется  …     а) сертификат.   +б) лицензия в области сертификации,    в)аттестат,       г)паспорт.                                                                        ЗАДАНИЕ 15с.  Участниками системы сертификации являются …         +а)заявители,           б) органы метрологической службы,  в) органы стандартизации,    г) покупатели                                                              ЗАДАНИЕ16с.  Этап сертификации, включающий анализ практической оценки соответствия объекта сертификации  устанавливающим требования,  является  этап.                                 а) основной,           +б) третий,             в)оценочный,               г)второй.

ВАРИАНТ №14:

ЗАДАНИЕ 1ст. Для достижения социальных и технико-экономических целей стандартизация выполняет _________________ функции.                                                                                             а) социальные.    +б) ресурсосберегающие,      в)экономические,        г)моральные.

ЗАДАНИЕ 2ст. .Документ, устанавливающий нормы, правила, требования к объекту стандартизации         +а)стандарт,    б) нормативные требования,   в) технические условия,

г) ЕСДП (единая система допусков и посадок).

ЗАДАНИЕ  3ст.  Чему равен   Smin?

а) 120мкм        б) 60мкм       +в)90мкм       г).30мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между нижним отклонением отверстия и верхним отклонением вала для посадок с зазором

+а) наименьшим зазором,    а) нижним отклонением,

б) допуском размера,        в) наибольшим натягом

ЗАДАНИЕ 5м. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой, например при определении длины предмета линейкой, называется __________ измерением.                     а) косвенным,         +б) прямым,          в)совокупным,         г)точным.

ЗАДАНИЕ 6м. Качественной характеристикой измерений, отражающей близость результатов к истинному значению измеряемой величины, является ___________________ измерений.  а) стандартностью,    б)сходимостью.   в) приближением к точности,  +г) точностью,                                                                           ЗАДАНИЕ 7м. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств называется …                                                                           а) решением,        +б) измерением,         в)испытанием,       г)диагностированием.                                                                                        ЗАДАНИЕ 8м. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы подлежат ___________________ поверке.  +а)периодической,   б)обязательной,  в)всеобъемлющей,   г)частичной.                                                                                                                                 ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               а) 18,                  б)20,                     +в)19,                  г)17

ЗАДАНИЕ 10к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            а) системы качества.    б)нормы премирования,  в)»Правила по сертификации».              +г) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,                                                                                                                                                 ЗАДАНИЕ 11к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее применения по назначению, называется _____________  продукции.                                    а) пригодностью,         б)свойством,       +в) качеством,          г)показателем                                                                                             ЗАДАНИЕ 12к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                  а) законами.     б) критериями,   в)основаниями,   +г) нормами,                                                                                                                                  ЗАДАНИЕ 13с. Система сертификации,  созданная на уровне ряда стран из любых регионов мира, называется…                                                                                     а)межгосударственной. +б) региональной,    в)государственной,    г)международной.                                                                                                                    ЗАДАНИЕ 14с. Основные направления деятельности добровольной сертификации – борьба за  +в) клиента,     б) качество продукции,      в) соответствие стандарту,     г) принципы                                                                ЗАДАНИЕ 15с. Документом, выданным по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям,  называется …                                                                                                                  а) лицензией.     +б) сертификатом,        в)аттестатом,         г)паспортом.                                                                      ЗАДАНИЕ 16с. Для сертификации продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения, применяется ________________ схема.                а) оценочная,           б) втора,           б)основная,         +г) третья,

ВАРИАНТ №15:                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 1ст. Основной рабочий орган МГС (Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации) – бюро стандартов, метрологии и сертификации – находится в … а) Новосибирске,   б)Москве,   в) Петербурге,  +г) Минске,       ЗАДАНИЕ 2ст. .Документ, регламентирующий правила выполнения графических изображений                                                                                                                                           а) Технические условия,         б) ГОСТ Р          +в) ЕСКД           г) ЕСТД                                        ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то… чему равен  Smin?            +а) 40 мкм     б) 50 мкм      в) 70 мкм     г) 90 мкм                                                                                              ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между верхним отклонением вала и нижним отклонением отверстия для посадок с натягом                                          а) нижним отклонением,    +б) наибольшим натягом,                                                                   в) допуском размера,       г) наименьшим зазором                                                                      ЗАДАНИЕ 5м. Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений является главной задачей …                                                                                              +а)метрологии.  б)стандартизации,   в)сертификации, г)взаимозаменяемости.                                                                                                            ЗАДАНИЕ 6м. В целях обеспечения единства измерений первой составляющей государственного метрологического контроля является утверждение  ___________средств измерений.                а) совокупности,    +б) типа,      в)системы,   г)нормы                                                                                                ЗАДАНИЕ 7м. Метрология как наука подразделяется на …                                    +а)законодательную и фундаментальную,   б) фундаментальную и теоретическую   в)теоретическую и практическую,  г)фундаментальную и прикладную.                                                                                                                             ЗАДАНИЕ 8м.    Процедура, которой подвергаются средства измерений при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту  и эксплуатации, называется                    а) испытанием,     б) контролем,   +в) поверкой,         г)подтверждением

ЗАДАНИЕ 9к. Метрическая система в России появилась в ______ веке.                                               +а) 19,                  б)20,                     в)18,                  г)17                                                                                                                              ЗАДАНИЕ 10к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.                                                                                                                                                а) эстетичности,     б)годности.    +в) качества,        г)ремонтопригодности                                                               ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения физической величины, называется …                                                                          а) определением.        б)решением,       в)испытанием,   +г) измерением,                                                                                                                        ЗАДАНИЕ 12к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки производства на предприятии является …                                                                                       а) технологический протокол,      +б) техническое задание,      в)техническая экспертиза,   г)подзаконный акт правительства                                                                                                ЗАДАНИЕ 13с.  Укажите цель сертификации?                                                                                      +а) защита потребителя от некачественной продукции                                                          б) определить степень соответствия продукции закону                                                                          в) выявить некачественную продукцию                                                                                                     г) выдать документ на право продажи товара                                                                                                                                           ЗАДАНИЕ 14с. Определенная совокупность действий, принципиально принимаемой в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям, называется …      а системой сертификации)             +б) способом сертификации,          в)правилами стандартизации.            г)тестированием.                                                                                                                                                          ЗАДАНИЕ 15с. По заявленным функциональным характеристикам бытовая электро – и радиоэлектронная аппаратура подлежит _____________ сертификации.                                       а) систематической.        б)обязательной,       в)полной.     +г) добровольной,                                                                                                     ЗАДАНИЕ 16с. Этапом процедуры сертификации,  включающим выбор заявителем органа по сертификации,  способного провести оценку соответствия интересующего его объекта, называется  ____________  этап    а) законный,     б) основной,    +в) первый,    г)второй

ВАРИАНТ №16:                                                                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 1ст. Создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд народного хозяйства, и правильность использования этой документации, является главной задачей …                                                                                            а) Госстандарта РФ,   б)метрологии,  +в) стандартизации,   г)метрологического центра                                      ЗАДАНИЕ 2ст. .Запись на чертеже Ø 100 + 0,050 мм подходит для производства.                                  а) среднесерийного,      б) крупносерийного,       в) серийного,        +г) единичного,                                                         ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равно поле допуска отверстия ?          а)90мкм,           +б)50мкм,                 в)70мкм,                  г)20мкм

ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между наименьшим предельным и номинальным размерами?

+а) нижним отклонением    б) допуском размера

в) наибольшим натягом     г) наименьшим зазором

ЗАДАНИЕ 5м. Правительство Российской  Федерации утвердило в 1994 году «Положение о государственных научно-метрологических центрах» во исполнение принятого Закона …                                                     а) »О техническом регулировании»,        +б) Об обеспечении  единства измерений».       в)»О сертификации продукции и услуг»,            г)»О защите прав потребителей»

ЗАДАНИЕ 6м. Основными объектами измерения в метрологии являются ________ величины. +а)физические. б)универсальные,  в)единичные,  г)суммарные.                                                                                                            ЗАДАНИЕ 7м. Микрометрические инструменты перед измерением настраиваются  на размер          а) максимальный,       б) действительный,      +в) номинальный,         г) средний                                                                 ЗАДАНИЕ 8м. Общее руководство Государственной метрологической службой России осуществляет непосредственно …+а)Федеральное .агентство. по техническому регулированию и метрологии РФ.  б)Госстандарт РФ,   в)территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  г)НИИ стандартизации, метрологии и сертификации;                                                                                                                                   ЗАДАНИЕ 9к. Положения, устанавливающие качественные или количественные критерии, которые должны быть удовлетворены, являются …                                                                         а) схемами,            б)правилами,          +в) нормами,            г)требованиями.                                                                                                           
ЗАДАНИЕ 10к. Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является ___________________ подготовкой производства.            а) качественной,         б)технической,         в)производственной       +г) технологической,                                                                                                                     ЗАДАНИЕ 11к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) ______ в 70-х годах XX века.                                                                                                        а) США,         +б) Великобритании.                в)Франции,                    г)России.                                                                                     ЗАДАНИЕ 12к. Способ организации производства, позволяющий поставлять продукцию, отвечающую всем требованиям потребителя, называется системой …                                         а) технологичности,         б)сертификации,         в)менеджмента,      +г) качества,                                                                                         ЗАДАНИЕ 13с. Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию качества продукции,  называется ….                                                                                                       а) аккредитация,           +б) сертификация,           в)типизация,        г)стандартизация                                                                             ЗАДАНИЕ 14с. Подтверждение уполномоченным на то органом соответствия продукции обязательным требованиям,  установленным законодательством,  называется ___________      сертификацией.    +а) обязательной,  б)добровольной,  в)полной.  г)систематической.                                                                   ЗАДАНИЕ 15с. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия устанавливаются  …             .а) системой сертификации,          б)схемой сертификации.  +в) техническим регламентом,              г)системой стандартизации                                                                                                                                                ЗАДАНИЕ 16с. Обязательная сертификация применяется в качестве инструмента для защиты общества от товаров и услуг, способных нанести вред здоровью, имуществу и …                                                                                    +а)окружающей среде.   б)экономике,   в)благосостоянию человека,  г)производству

ВАРИАНТ №17:

ЗАДАНИЕ 1ст. Действующие нормативные документы по стандартизации ранее были установлены Законом Российскй Федерации … +«О стандартизации»  б)»О техническом регулировании»,  в)»О сертификации продукции и услуг», г)»О защите прав потребителей».                                                                                                                                 ЗАДАНИЕ 2ст..Применяемый вид посадки подшипников на вал                                                              а) с натягом   +б) переходные.    в) с зазором     г) с гарантированным натягом                      ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе вала,  то… чему равен номинальный размер в соединении ?     а)80,      б)120,      в)50,        +г)70

ЗАДАНИЕ 4ст.  Как называется разность между верхним и нижним отклонением размера

а) нижним отклонением,      +б) допуском размера,

в) наибольшим натягом,     г) наименьшим зазором

ЗАДАНИЕ 5м. Метрология как наука подразделяется на … а) фундаментальную и прикладную,      б)фундаментальную и теоретическую   в)теоретическую и практическую,  +г) законодательную и фундаментальную,                                                       ЗАДАНИЕ 6м. Во исполнение закона «Об обеспечении единства измерений» Правительство РФ утвердило в 1994 году       а)«Правила по сертификации   продукции»,     б)«Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,    +в) «Положение о государственных научно-метрологических центрах».      г)системы качества.                                                      ЗАДАНИЕ 7м. Для измерения отверстия Ø 80мм индикаторный нутромер настраивается на размер   +а) 81-82 мм       б) 80 ÷ 85 мм       в) 80мм       г) 80,5 мм

ЗАДАНИЕ 8м. К государственному метрологическому надзору (ГМИ) относятся процедуры … а) контроля за использованием  мерительных инструментов,        б)контроля производства,             +в) проверок метрологических правил и норм,        г)надзора за калибровкой инструмента                                                                                                              ЗАДАНИЕ 9к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как __________________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными  промежутками     а) условные.     б)нормальные,  в)системные,  +г) базовые,   ЗАДАНИЕ 10к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся …а) опытно-расчетный,    +б) измерительный и регистрационный.     в)инспекторские проверки,  г)сертификация услуг.                                    ЗАДАНИЕ 11к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к определенным условиям создания, называется показателем ________ продукции.   +а)качества,    б)технологичности,   в)долговечности. г)надежности              ЗАДАНИЕ 12к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и общности технологии их изготовления, называется …                                                           а) агрегатированием,    +б) классификацией,     в)систематизацией,   г)группированием      ЗАДАНИЕ 13с. Систематическую проверку степени соответствия продукции, товаров и услуг заданным требованиям принято называть оценкой …                                                                    а) надежности.         б)качества.          в)вариативности,       +г) соответствия,                  ЗАДАНИЕ 14с.  Система сертификации,  создаваемая на уровне ряда стран из любого региона мира,  правительств международных организаций,  называется….                                            а) государственной,      б)региональной,    +в) международной.       г)правительственной.     ЗАДАНИЕ 15с. Термин «сертификация» в переводе с латинского языка означает …  +а)сделано  верно.   б)выполнено точно,   в)изготовлено в соответствии,  г)изготовлено качественно                                                                                                                                       ЗАДАНИЕ 16с. Обязательная сертификация в Российской Федерации подтверждается законом … а) »О сертификации  продукции и услуг»,         б)»О техническом регулировании», +в) «О защите прав потребителей»,      г)»О стандартизации»

ВАРИАНТ №18:

ЗАДАНИЕ 1ст. Организации, представляющие интересы крупных регионов и континентов в глобальном процессе стандартизации, сертификации и метрологии, называются …                                                                                а) международными,  б)межгосударственными,  +в) региональными,   г)объединенными.

ЗАДАНИЕ 2ст. .Место установки знака √ (√ ) на рабочем чертеже детали   +а) в углу чертежа,      б) на поверхности детали,       в) на поле чертежа.       г) в штампе

ЗАДАНИЕ  3ст. Если посадка выполнена в системе отверстия,  то… при  Dmax   и    dmin ,  что получится в соединении ? а) зазор min,     +б)зазор max,    в)натяг max,      г)натяг  min,

ЗАДАНИЕ 4ст.  Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения?

а)  мера,            б) величина               в) эталон,          +г) размер.

ЗАДАНИЕ 5м. Общее руководство Государственной метрологической службой России осуществляет непосредственно_______________ Р Ф.     а) территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации,  б)Госстандарт РФ;  +в) Федеральное. агентство по техническому регулированию и метрологии,       г)НИИ стандартизации, метрологии и сертификации;                                                                                                          ЗАДАНИЕ 6м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в систему федеральных органов ________ власти Российской Федерации.                                             а) верховной.              б)законодательной,           в)судебной,      +г) исполнительной,                               ЗАДАНИЕ 7м. Совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям, называется …                                            а) испытанием,           б)контролем,           +в) поверкой,                г)сертификацией.                   ЗАДАНИЕ 8м. Инструмент для контроля годности детали типа «вал»                                                     +а) калибр – скобы,  б) штангенциркуль,   в) микрометр,  г) индикаторная скоба                  ЗАДАНИЕ 9к. Федеральная служба «Ростехрегулирование» для активизации деятельности по сертификации системы качества разработала и ввела в действие …                                            а) нормы премирования,  +б) «Правила по проведению сертификации систем качества в РФ»,     в)»Правила по сертификации».        г)системы качества                                                ЗАДАНИЕ 10к. Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в(во) ______ в 70-х годах XX века.                                                                                                        а) России.                 б)США,                 в)Франции,            +г) Великобритании.                         ЗАДАНИЕ 11к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения физической величины, называется …                                                                          а) решением,        +б) измерением,          в)испытанием,         г)определением.                            ЗАДАНИЕ 12к. Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как ______________, постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными факторами действия.                                                                                        +а)базовые,          б)суммарные,          в)единичные,         г)устойчивые.                                         ЗАДАНИЕ 13с.  Участниками системы сертификации являются …                       а) органы стандартизации,     б) органы метрологической службы,   +в) заявители,     г) покупатели ЗАДАНИЕ 14с.  Этап сертификации, включающий анализ практической оценки соответствия объекта сертификации  устанавливающим требования,  является  этап.                                +а) третий,           б)основной,          в)оценочный,         г)второй.                                               ЗАДАНИЕ 15с. Систематическую проверку степени соответствия продукции, товаров и услуг заданным требованиям принято называть оценкой …                                                                   а) пригодности.      +б) соответствия.            в)одинаковости,              г)надежности.         ЗАДАНИЕ 16с. Процедурой, подтверждающей соответствие результата производственной деятельности, услуги, товара требованиям определенного нормативного документа, является …       а) протокол.        б)испытание,         в)контроль,      +г) сертификация,

ВАРИАНТ №19:

ЗАДАНИЕ 1ст. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг путем отражения в нормативных документах прогрессивных требований является главной целью науки …а) о качестве.        б)сертификации,         в)метрологии,   +г) стандартизации,       ЗАДАНИЕ 2ст. При образовании посадок в системе «отверстия»    изменяются…                         а) отклонения размера отверстия,         +б) отклонения размера вала,        в) квалитеты  г)размеры отверстия                                                                                                                       ЗАДАНИЕ  3ст.  Чему равен  допуск отверстия ?

ЗАДАНИЕ 4ст.  Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения?

а) эталон,           б) величина,             +в) размер,                 г) мера

ЗАДАНИЕ 5м. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств называется …                                                             +а)измерением,   б)решением,   в)испытанием,    г)диагностированием.

ЗАДАНИЕ 6м. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы подлежат ___________________ поверке.                 а) всеобъемлющей,        б)обязательной,      +в) периодической,      г)частичной.                       ЗАДАНИЕ 7м. Организационная основа обеспечения единства измерений                                     а) Метрологическая наука.       б) Министерство и ведомства,      в) Служба стандартизации,     +г) Метрологическая служба,                                                                   ЗАДАНИЕ 8м. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии входит в систему федеральных органов __________ власти Р Ф.                                                           а) законодательной,        +б) исполнительной,         в)судебной,         г)верховной.                    ЗАДАНИЕ 9к. Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет ______ деталей.                                                                                               +а)Классификация,  б)симплификация,  в)унификация,   г)агрегатирование.                            ЗАДАНИЕ 10к. Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность ее применения по назначению, называется _____________  продукции.                                   а) свойством,        +б) качеством,         в)показателем         г)пригодностью.                            ЗАДАНИЕ 11к. Объединение в группы и классы деталей, близких по конструкции, размерам и общности технологии их изготовления, называется …                                                                а) унификацией.        б)симплификацией,         в)типизацией,          +г) классификацией,         ЗАДАНИЕ 12к. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к определенным условиям создания, называется показателем __________ продукции.   а) эстетичности,     б)годности.   +в) качества,     г)ремонтопригодности        ЗАДАНИЕ 13с. Документом, выданным по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям,  называется …                                                                                                                  +а) сертификатом,   б) лицензией.     в)аттестатом,   г)паспортом.                                           ЗАДАНИЕ 14с. Для сертификации продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения, применяется ________________ схема.                                                    а) оценочна              б) втора,            +в) третья,            г) основная,                                         ЗАДАНИЕ 15с. Обязательная сертификация применяется в качестве инструмента для защиты общества от товаров и услуг, способных нанести вред здоровью, имуществу и …                а) производству,     б)экономике,     в)благосостоянию человека,    +г) окружающей среде,                                                                  ЗАДАНИЕ 16с. Объектом добровольной сертификации являются услуги …                               а) пассажирские перевозки,         б) оценка недвижимости.          в)подключения к электрической сети,   г)выполнение заземления производственного оборудования.

ВАРИАНТ №20:                                                                                                                                        ЗАДАНИЕ 1ст. Государственное управление деятельностью по стандартизации в России осуществляет …  а) Госстандарт,   +б) Федеральное  агентство. по техническому  регулированию и метрологии,      в) центры по стандартизации,       г)Государственный комитет по стандартизации.                                                                                                                                     ЗАДАНИЕ 2ст. Укажите чистоту обработки для сопрягаемых  поверхностей деталей                 а) 25 мкм      б) 6,3 мкм       в) 12,5 мкм       +г) 3,2 мкм                                                                 ЗАДАНИЕ  3ст.  Если посадка выполнена в системе  отверстия,  то…   чему равен  ТП ?                                (допуск посадки)          а) 90 мкм,       б) 70 мкм,      +в) 80 мкм,     г) 130 мкм                                                                            ЗАДАНИЕ 4ст.  Чем обеспечивается взаимозаменяемость ?               +а) изготовлением деталей с требуемой точностью параметров   б) изготовлением деталей в соответствии с образцами     в) уменьшением многообразия конструкций;         г) созданием размерных рядов изделий                                                                                 ЗАДАНИЕ 5м. Метрология как наука подразделяется на …                                                                 а) теоретическую и практическую,             б) фундаментальную и теоретическую               +в) законодательную и фундаментальную,               г)фундаментальную и прикладную.       ЗАДАНИЕ 6м.    Процедура, которой подвергаются средства измерений при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту  и эксплуатации, называется                      а) подтверждением,     б) контролем,      в)испытанием,   +г) поверкой,                      ЗАДАНИЕ 7м. .Количество делений шкалы «нониус» с точностью отсчета 0,1мм                      а) 15              +б) 10                 в)20                   г) 30                                                                        ЗАДАНИЕ 8м. Определение технического состояния объекта с определенной точностью называется … +а)диагностированием.   б)испытанием,   в)измерением,    г)контролем.       ЗАДАНИЕ 9к. Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения физической величины, называется …                                                                                а) решением,    +б) измерением,        в)испытанием,         г)определением.                                 ЗАДАНИЕ 10к. Директивным документом для создания системы технологической подготовки производства на предприятии является …                                                                                       а) подзаконный акт правительства,        б)технологический протокол,          в)техническая экспертиза,       +г) техническое задание,                                                               ЗАДАНИЕ 11к. К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся …  а) аналитический.              б)испытательный,        +в) измерительный и регистрационный,            г)теоретический                                               ЗАДАНИЕ 12к. Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и качественных характеристик материала называется …                                                          +а)испытанием,   б)контролем,   в)измерением,    г)поверкой.                                                     ЗАДАНИЕ 13с. По заявленным функциональным характеристикам бытовая электро – и радиоэлектронная аппаратура подлежит _____________ сертификации.                                       а) полной.         б)обязательной,        +в) добровольной,           г)систематической.                 ЗАДАНИЕ 14с. Этапом процедуры сертификации,  включающим выбор заявителем органа по сертификации,  способного провести оценку соответствия интересующего его объекта, называется  ____________  этап    а) второй,    б) основной,    в)законный,  +г) первый,            ЗАДАНИЕ 15с. Процедура, посредством которой авторитетный орган официально признает правомочность лица  или органа выполнять конкретные работы, называется …                   а) сертификацией,  +б) аккредитацией,   в)системой сертификации,   г)лицензированием     ЗАДАНИЕ 16с. Определенной совокупностью действий, применяемых в качестве доказательств соответствия продукции заданным требованиям, являются ______________ сертификации.    +а) схемы,   б)действия,  в)принципы,   г)протоколы